ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

# ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за „Доставка на материални активи в интерес на местната общност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“ за Обособена позиция № 1: „Доставка на 1 брой сцена с включена озвучителна система и осветление”

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. ДОСТАВКА НА СЦЕНА С РАЗМЕРИ 8 Х 10 Х 8 м. с покрив от ферми

Технически характеристики:

Основа – Метална база на кулата с размери 670 х 670 мм. Отвори за монтаж на допълнителни стабилизатори. Комплект с нивелиращи болтове от 150 до 250 мм. 4 бр. въртящи се колела на 360 градуса и свързващи елементи към алуминиевата ферма тип – буренца. Вграден нивелир

Стабилизатори – укрепващо звено ( ХОРИЗОНТАЛНО рамо-метална част с нивелиращ болт, отвори за регулировка и ухо за захващане към напречното рамо /размер 1.00м :НАПРЕЧНО рамо-алуминиева тръба комплект със скоба ф50 за захващане към кулата и ухо за захващане към хоризонталното рамо размер 1.65м

Топ метален – горна част на кулата, за работа с ръчен телфер, комплект със свързващи елементи към фермата на кулата тип – буренца.

Повдигаща количка за кула с размер 500 х 500 х 400мм – Алуминиева универсална 4 странна, 16 бр. водещи колела, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Ухо за захващане към телфер.

Телфер с верига за ръчно повдигане с автоматично заключващ механизъм против нежелан обратен ход. Товароподемност 1 тон на височина 6 метра с верига.

Тримерна Алуминиева ферма – дължина 200 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Тримерна Алуминиева ферма – дължина 300 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Четиримерна алуминиева ферма (ъгъл) с дължина 1м – ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Четиримерна алуминиева ферма 4-way (ъгъл) – с габаритни размери 500 х 500 х 500 мм, стандарт 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Четиримерна алуминиева ферма – дължина 79 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Четиримерна алуминиева ферма – дължина 61 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Четиримерна алуминиева ферма – дължина 100 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Четиримерна алуминиева ферма – дължина 200 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Четиримерна алуминиева ферма – дължина 300 см / ширина 29 см, основни тръби 50х2 мм, диагонални тръби 20х2мм, комплект със свързващи елементи тип - буренца. Материал EN AW-6082 T6

Практикабъл (подиум) от алумииева рамка с размери 1м х 2м х 8 см и два средно напречни носещи алуминиеви профила. Шперплат против събиране на вода с влагоустойчиво и противоплъзгащо се покритие. Възможност за снаждане и заключване на сценичните платна едно към друго и от двете страни (надлъжно и напречно). Комплект с 4 бр. квадратни 50 х50 мм телескопични алуминиеви крака плавно регулируеми от 0.6м - 1.0м и допълнително регулируеми нивелиращи гумени пети от 0 до 10 см. Механизми за монтаж, демонтаж и стягане на краката без инструменти. Максимално натоварване от 750 кг.

Стълба метална подвижна с плавно регулируема височина спрямо подиума от 0.60 – 1.00м. Ширина 1.00м. Максимално натоварване от 500 кг. Стъпала от шперплат с метална рамка против събиране на вода с влагоустойчиво и противоплъзгащо се покритие. Възможност за снаждане и заключване към сценичните платна.

Покривало за сцена комплект отпред и отзад с аксесоари

2. ДОСТАВКА НА ОЗВУЧИТЕЛНА СИСТЕМА. Технически характеристики

Аналогов смесителен пулт 16 канален 10 предусилвателни микрофонни входа, 4 моно входа, 4 стерео входа, ефекти и записване чрез USB порт, с балансиран главен изход (стерео XLR + TRS) 6 самостоятелни компресора 3-бандов еквалайзер, с избираема средна честота, и 4 aux sends 10 Mic preamp inputs 4 mono line inputs 4 Stereo line inputs Активна тонколона топ 12-A 1400W 700W RMS 12" говорител 1" драйвър Максимално ниво на звуковото налягане (SPL) - 129 dB Противодраскащ се пластмасов корпус Тегло: 18 кг. Активна Тонколона бас 18-A активна басова тонколона суббуфер 18" говорител - 18" woofer максимална мощност - 1200 watt class d amplifier вграден кросовер - integrated active crossover woofer 18”, 4” voice coil amplifier - 1200w peak/ 600w rms, class-d Безжичен микрофон безжична микрофонна система преносим куфар автоматично управление на честотите 100 m обхват в идеални условия. функция Quickscann честотен диапазон - 150 избираеми канала. ресивър и държач за микрофон захранване с 2 батерии AA Микрофон жичен - Динамичен микрофон 50Hz-15Khz Dynamic Cardioid

3. ДОСТАВКА НА ОСВЕТЛЕНИЕ. Технически характеристики

Светодиоден прожектор / Лед Пар: - Технология – RGBWA+ UV ( 6 in 1); - Мощност - 280 W; - Източник на светлина 18 * 15W; Работно напрежение 100 V - 240 V 50 - 60 Hz; Средна продължителност на живот - ≥ 100000h; - DMX канали – избираеми (8CH/9CH/10CH); Режим на управление – DMX/AUTO/MASTER SLAVE/SOUND; Вентилатор за охлаждане; Метален корпус; Функции – смяна на цветовете, стробо ефект, цветосмесване, димиране 0-100%.

– Пулт за управление на осветление DMX512 Контролер; - Възможност за управление на 48 осветителни тела, в т.ч. глави, скенери, светодиодни прожектори; - Минимум 48 скенера с най-малко по 24 канала всеки; - Програмируеми сцени - ≥ 200; - Плъзгачи за ръчен контрол - Финна настройка на pan и tilt опциите; - Вlackout мастър бутон; - Вграден микрофон; - MIDI контрол над банките; - DMX селектор на поляритета. LCD дисплей

DMX Безжичен предавател / приемник. Работна честота: 2,4 GHz. Разстояние - 400м : LCD дисплей. Регулиране на изходната мощност. 126 автоматично избираеми честоти.

Клампа (скоба) за окачване на осветлението върху стандартна ферма 50мм. Товароносимост 50 кг.

Кабел DMX за осветление 2м

Кабел DMX за осветление 20м

Въжета за укрепване на осветителните тела. Метални, със заключващи карабини

Захранващи кабели и аксесоари за оживяване на системата

При определяне на цената на оборудването следва да включите всички присъщи разходи, включително транспорт. С оглед определяне на индикативната цена се предвижда място на доставка: гр.Две могили, ул. „Шипка“ № 3 и срок на доставка от 10 до 15 дни, считано от датата на поръчката.